«Comet» серия «KA 3200» (Италия)

Мойка высокого давления

Общие характеристики аппарата высокого давления

| Артикул |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9037000100 |  |  |  |  |  |
| Производительность | (л/час) | 600 |
| Максимальное давление | (бар) | 150 |
| Напряжение | (Вт) | 220(1~50Hz) |
| Мощность двигателя | (КВт) | 3 |
| Частота вращения эл/дв | (об/мин) | 2800 |
| Габаритные размеры | (см) | 44х42х94 |
| Вес | (кг) | 36 |

# Text boxes

Аксиальный насос, модель COMET AXR,  с функцией «легкий запуск»

- керамические плунжера
         - шариковые подшипники
         - латунная головка
         - каучуково-текстильные уплотнения

- Регулятор давления

- Двигатель с термозащитой

- Система управления  «TOTAL STOP» - автоматическое отключение аппарата после сброса курка пистолета

- Система подачи химического средства под низким давлением

- Бак под химическое средство объемом 4 литра (съемный)

- Рама выполнена из хромированной стальной трубы

- Колеса диаметра 220 мм

- 8-ми метровый шланг высокого давления с быстросъемным соединением

- Распылительный пистолет с переключателем на низкое давление для подачи химических средств