«Comet» серия «K Compact 3.11 и 5.13» (Италия)

Мойки высокого давления

Общие характеристики аппарата высокого давления

|  | «COMET «K Compact 3.11» | COMET «K Compact 5.13» |
| --- | --- | --- |
| Артикул |  | 9050000300 | 9050000200 |
| Производительность | (л/час) | 660 | 780 |
| Максимальное давление | (бар) | 120 | 180 |
| Напряжение | (Вт) | 220 | 380 |
| Мощность двигателя | (КВт) | 3 | 5,5 |
| Частота вращения эл/дв | (об/мин) | 1400 | 1400 |
| Габаритные размеры | (см) | 63х54х93 | 63х54х93 |
| Вес | (кг) | 37 | 38 |

Модель помпы COMET ZW-K c кривошипно-шатунным механизмом - керамические плунжера для тяжелых условий - бронзовые неразъемные шатуны - латунная головка - самосмазывающаяся система сальников высокого давления Легкий доступ к штуцерам подключения насоса Подача химического средства под низким давлением Бак для химического средства объемом 3,5 литра. С контролем уровня и фильтром Специальный соединитель мотора с помпой для тяжелых условий Шасси установки – высокопрочная стальная рама Колеса диаметром 220 мм обеспечивают хорошую проходимость 10-ти метровый шланг высокого давления Пистолет с регулируемым наконечником Ударопрочная ручка регулятора давления Двойная система контроля уровня масла

Системы защиты:

- Двигатель с термозащитой от перегрева

- Предохранительный клапан высокого давления

- Система управления "Delayed TOTAL-STOP"- автоматическое отключение аппарата в течении 30 сек после сброса курка пистолета