«Comet» серия «Scout 150 Classic M» (Италия)

Мойка высокого давления с подогревом воды

Общие характеристики аппарата высокого давления

| Артикул |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9044000100 |  |  |  |  |  |
| Производительность | (л/час) | 540 |
| Максимальное давление | (бар) | 150 |
| Напряжение | (Вт) | 220 |
| Мощность двигателя | (КВт) | 2,7 |
| Частота вращения эл/дв Подогрев | (об/мин) (tº) | 2800 90 |
| Габаритные размеры | (см) | 89x50x82 |
| Вес | (кг) | 85 |

Аксиальный насос - плунжера из нержавеющей стали - шариковые подшипники - латунная головка - каучуково-текстильные уплотнения Термовыключатель, контролирующий температуру воды Система управления «TOTAL STOP» - автоматическое отключение аппарата после сброса курка пистолета Регулятор давления Защитный клапан высокого давления Топливная форсунка оснащена системой отложенного старта Система подачи химического средства под низким давлением Бак под химическое средство объемом 5 литров 8-ми метровый шланг высокого давления Фильтрующий элемент на входной магистрали Распылительный пистолет с регулируемым наконечником