«Comet» серия «KCB 550 T» (Италия)

Мойка высокого давления c подогревом воды

Общие характеристики аппарата высокого давления

| Артикул |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9032000300 |  |  |  |  |  |
| Производительность | (л/час) | 780 |
| Максимальное давление | (бар) | 180 |
| Напряжение | (Вт) | 380 |
| Мощность двигателя | (КВт) | 5,5 |
| Частота вращения эл/дв | (об/мин) | 2800 |
| Подогрев Габаритные размеры | (tº) (см) | 140 90x71x86 |
| Вес | (кг) | 109 |

- Кривошипно-шатунный насос модель COMET "LW", с функцией «легкий запуск» 
- керамические плунжера
- шариковые подшипники
- латунная головка
- каучуково-текстильные уплотнения

- Регулятор давления

- Термовыключатель, контролирующий температуру воды

- Система защиты эл. двигателя от скачков напряжения (с ручным перезапуском)

- Защита двигателя от неправильного подключения фаз со световым индикатором.

- Защитный клапан высокого давления

- Система контроля уровня топлива со световым индикатором на панели управления

- Топливная форсунка оснащена системой отложенного старта

- Система подачи химического средства под низким давлением

- Шасси выполнено из листовой стали и окрашено эпоксидной краской

- Колеса большого диаметра 250 мм

- Бак под химическое средство объемом 13 литров

- Бак под дизельное топливо объемом 13 литров

- Фильтр предварительной очистки воды для защиты гидравлической системы

- 10-ти метровый шланг высокого давления

- Распылительный пистолет и насадка